## Slide 1: Modélisation hydraulique
Leçon 6

## Slide 2
. Les modèles hydrauliques :
Un modèle hydraulique permet de modéliser les caractéristiques d’une crue se propageant, sur tout le linéaire du cours d’eau d’intérêt, telles que les débits, vitesses, hauteurs d’eau atteintes, et les surfaces inondées dans le cas d’un évènement débordant. Ce type de modèle est basé sur les équations de Saint-Venant, ou sur des simplifications de celles-ci (onde cinématique, onde diffusante).
Ces équations sont remplacées localement par des lois d’ouvrages lorsqu’un ouvrage hydraulique (seuil, barrage) est présent, et sont complétées par des pertes de charge additionnelles lorsque la section du cours d’eau varie brusquement (en présence d’un pont, de gorges…).

## Slide 3
L’objectif :
est de pouvoir simuler un événement naturel comme une inondation afin d’en évaluer les effets, principalement pour identifier les zones qui seront inondées. En règle générale, le modèle hydraulique permet d’évaluer :
la hauteur d’eau atteinte à différents endroits du modèle ;
les vitesses d’écoulement qui seront plus ou moins rapides en fonction de l’endroit où l’on se trouve (sur une zone urbanisée ou sur une zone plus végétale).

## Slide 4
Modèles hydraulques 1D, 2D, 3D
Modèle 1D: - on privilégie une dimension d’espace (x) par rapport aux deux autres
(Ex: modèles de rivière, de réseaux de conduites)
Modèle 2D:
on privilégie deux dimension d’espace (x , y)
(Ex: plaines d’inondation, modèles maritimes)
Modèle 3D:
- les paramètres et les variables sont des fonctions des 3 directions de l’espace (x,y,z) (Ex: plaines d’inondation, modèles maritimes, modèles détaillés de circuits hydrauliques)
- Très peu de lois empiriques (par rapport au 1D et 2D)

## Slide 5
Modèle couplé:
Modèle calculant les débits sur toute la longueur du tronçon de rivière a partir: 1)des apports amont,2) des pluies et de l’evapotranspiration potentielle sur le bassin intermédiaire.
Ce modèle associe deux composantes :
(1) un modèle hydrologique pour transformer la pluie et l’evapotranspiration potentielle en apports intermédiaires
(2) un modèle hydraulique: pour transporter ces apports ainsi que les apports amont sur le tronçon.

## Slide 6
La nature du couplage:
l existe deux grandes options de couplage de modèles hydrologique et hydraulique. Le couplage peut être unidirectionnel (externe), ou bidirectionnel (interne ou complet) ;
Dans le cas de la première option, les deux codes de modélisation restent indépendants l’un de l’autre. L’échange d’informations se fait à sens unique du modèle hydrologique vers le modèle hydraulique : les hydrogrammes obtenus avec le modèle hydrologique alimentent le modèle hydraulique, qui est employé dans un second temps. C’est la stratégie de couplage la plus simple et la plus fréquemment employée .
Dans le cas des couplages bidirectionnels, le modèle hydraulique interagit avec le modèle hydrologique, permettant une modélisation plus réaliste aux confluences (prise en compte des remous). Cette approche est aussi bien plus lourde numériquement : à chaque pas de temps de la simulation, les deux modèles doivent être mis en cohérence selon une procédure complexe,.