## Slide 1
Chapitre II
Codage de l’information

## Slide 2: Objectifs du chapitre 2
Se familiariser avec les différents systèmes de numération,
Apprendre à translater l’information (numérique en particulier) du monde réel au monde de la machine et vice versa.

## Slide 3: Points à traiter…
1. Définitions
2. La numération décimale
3. La numération binaire
4. La numération hexadécimale
5. Conversions
6. Codage des autres types d’information

## Slide 4: 1. Définitions (1/2)
a) Système de numération
  C’est le regroupement de signes différents utilisés par ce système pour coder une information numérique
b) La base d’un système de numération Correspond souvent au nombre de symboles différents dans ce système.
Exemple: Système décimal  symboles de 0 à 9
Système binaire symboles 0 et 1

## Slide 5: 1. Définitions (2/2)
c) Rang d’un chiffre dans un nombre :
C' est l’emplacement de ce chiffre dans le nombre en comptant à partir de la droite
Exemple:
2148975
Rang(5)=0 rang(7)=1 rang(9)=2
Rang(8)=3 rang(4)=4 …

## Slide 6: 2. La numération décimale
Dans le système décimal, on utilise 10 chiffres de 0 à 9
Le système décimal est donc un système de numération de base 10.
Les nombres se décomposent en une somme de facteurs de 10n
Exemple
(405)10=5x100+0x101+4x102

## Slide 7: 3. La numération binaire
Dans le système binaire, on utilise 2 chiffres 0 et 1
Le système binaire est donc un système de numération de base 2.
Ainsi les nombres se décomposent en une somme de facteurs de 2n
(1011)2=1x20+1x21+0x22+1x23
Exemple

## Slide 8: 4. La numération hexadécimale
Dans le système hexadécimal, on utilise10 chiffres (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) + 6 lettres (A B C D E F)
Le système hexadécimal est donc un système de numération de base 16.
Les nombres héxadécimaux se décomposent en une somme de facteurs de 16n
Chaque lettre correspond à un nombre décimal
A10 B11 C12 D13 E14 F15
(F10D) 16=13x160+0x161+1x162+15x163
Exemple

## Slide 9: 5. Conversions(1/7)
Principe de conversion:
Décomposer le nombre en une somme de facteurs de Xn
(où X représente la base initiale et n le rang du chiffre dans le nombre)
a) Base X Base décimale

## Slide 10: 5. Conversions(2/7)
Exemple Binaire Décimal
(1011)2 =1x20+1x21+0x22+1x23 =(11)10
Exemple Hexadécimal  Décimal
(6A2)16 = 6x162+ 10x161+ 2x160 = (1698)10

## Slide 11: 5. Conversions(3/7)
Principe de conversion:
-Procéder par des divisions successives par X jusqu’à atteindre un quotient égal à 0.
-Le nombre en base X est l’ensemble des restes à partir de la dernière opération de division (lire les restes de bas en haut.)
b) Base décimale Base X

## Slide 12: 5. Conversions(4/7)
Exemple DécimalBinaire
(44)10 =(101100)2
Exemple Décimal Héxadécimal
(44)10 =(2C)16
44
16
2
12
16
0
2

## Slide 13: 5. Conversions(5/7)
Principe de conversion:
Pour convertir un nombre binaire à un nombre hexadécimal, il faut représenter chaque quartet à partir de la droite (4 bits) en chiffre hexadécimal ( et vice versa pour le passage de l’hexadécimal au binaire)
c) BinaireHéxadécimalBinaire

## Slide 14
Exemples
1) Binaire  Hexadécimal
(110 1101)2 =(6D) 16
Utiliser la table de conversion Héxadécimal-Binaire
5. Conversions(6/7)
Dr. BELKHODJA Leila

## Slide 15: 5. Conversions(7/7)
2) Hexadécimal Binaire
(2FA) 16 =(1011111010)2
(FA2)16 =(111110100010)2
(F2A)16 =(111100101010)2
Utiliser la table de conversion Héxadécimal-Binaire
Dr. BELKHODJA Leila

## Slide 16: 6. Codage des autres types d’information
Codage/décodage des entiers avec signe
(en Complément à 2)
Codage des caractères (symboles)
(Table ASCII)
… A voir en TD